Różanka, dn.  01.09.2022 r.

DAG.241.I.6.22

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  pod nazwą „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek, materacy, podnośnika na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

(Podstawa prawna - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” Nr 1/2021 w sprawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości niższej od 130 tyś. zł.)

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

- łózek rehabilitacyjnych – 5 szt.

- szafek przyłóżkowych – 5 szt.

- materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych – 5 szt.

- podnośnika transportowego – 1 szt.

  - Łóżko rehabilitacyjne powinno spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne:

  - wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 215 cm +/- 5 cm, szerokość całkowita 102 cm +/- 3 cm,

  - rama łóżka metalowa, malowana proszkowo,

  - wymiary leża: długość 200 +/- 5 cm, szerokość 90 +/- 5 cm,

  - elementy leża regulowane elektrycznie,

  - wypełnienie leża metalowe lub z elastycznych listew drewnianych,

  - elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 25 cm +/-3 cm do 65 cm +/- 5cm,

  - elektryczna regulacja zagłówka,

  - elektryczna regulacja  segmentu ud,

  - barierki boczne drewniane na całej długości leża regulowane, opuszczające się do poziomu leża,

  - szczyty łóżka drewniane lub wypełnione płytą meblową laminowaną w kolorze dąb lub buk, zakrywające mechanizm podnoszenia,

  - minimalne nośność łóżka 140 kg,

  - wysięgnik z trójkątnym uchwytem ręki,

  - mocowania na wysięgnik z obu stron łóżka,

  - koła skrętne z możliwością blokady,

  - wszystkie funkcje elektryczne sterowane pilotem,

  - materac o wymiarach 90x200x12 cm. Materac z pianki poliuretanowej o gęstości T25 - T30. Pokrowiec materaca z tkaniny wodoodpornej paroprzepuszczalnej,

  - stolik nakładany na poręcze (tablet) do serwowania posiłków,

  - łóżko powinno mieć możliwość składania się do pozycji transportowej,

  - łóżko i materac powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa B lub oznaczenie CE,

  - wymagany minimalny okres gwarancji 2 lata.

  - Szafka przyłóżkowa opis techniczny:

        - konstrukcja szafki z płyty meblowej w kolorze buk lub wiśnia. Krawędzie wykończone taśmą PCV.

        - szafka wyposażona w wysuwany blat boczny z regulacją wysokości i kąta pochylenia, chowany w obrębie szafki, szufladę wysuwaną na dwie strony, otwartą półkę, półkę zamykaną drzwiczkami z dwóch stron,  Szafka na czterech kołach skrętnych, dwa koła z hamulcem.

        - wymiary zewnętrzne:

- szerokość 500 mm ±30 mm,

- głębokość 450 mm ±10 mm,

- wysokość 850 mm ±20 mm,

- wymiary wysuwanego blatu bocznego: szerokość 550 mm ±30 mm, głębokość 320 mm ±10 mm

  - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do profilaktyki i leczenia odleżyn opis:

              - materac komorowy z naprzemiennym napełnianiem komór w cyklach 10-14 min,

              - materiał materaca: nylon,

              - wymiary: długość 190 cm +/- 5 cm, szerokość 85 cm +/- 2 cm, grubość 12 cm +/- 2cm,

        - opuszczalne obciążenie  140 kg +/- 10 kg,

        - pompa powietrza o wydajności 8 l/min +/- 2 litry z regulacją wyskalowaną w kg,

        - głośność pompy do 40 dB, wskaźnik prawidłowego i  niskiego ciśnienia.

  - Podnośnik transportowo kąpielowy – opis:

Podnośnik powinien umożliwiać przemieszczanie osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych z łóżka na wózek, z powierzchni podłogi na wózek, z wózka do wanny itp.

Wymagania techniczne podnośnika:

- udźwig nie mniej niż 150 kg.

- szerokość podstawy jezdnej do 670 mm

- długość podstawy 1200 mm+/-100 mm

- wysokość podstawy 100 mm+/- 5 mm

- możliwość rozszerzenia płóz jezdnych podstawy  1000 mm +/- 50 mm

- napęd elektryczny, czas podnoszenia do 40 sek. +/- 5 sek.

- sterowanie pilotem

- wieszak jednoramienny czteropunktowy

- nosidło kąpielowe z siatki poliestrowej z funkcją stabilizacji głowy

- nosidło kąpielowe z siatki poliestrowej podstawowe

- wyłącznik awaryjny,

- awaryjne opuszczanie,

- ładowarkę z funkcją samoczynnego wyłączenia po zakończeniu procesu ładowania oraz sygnalizacją rozładowania baterii,

- do wyrobu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję producenta.

- Dostarczone podnośniki powinny być kompletne gotowe do pracy.

- Podnośniki powinny być zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i oznaczone europejskim znakiem CE.

- Dostarczane wyroby powinny spełniać wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG.

- Zakupione łóżka należy dostarczyć Zamawiającemu kompletne z montażem gotowe do użytkowania, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

- Dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Adres: Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa.

- Do złożonej oferty  należy dołączyć dane techniczne oferowanych wyrobów.

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę należy wyliczyć wypełniając załącznik nr 2 (ofertę cenową), cena powinna być podana w kwotach brutto, wraz z podatkiem VAT.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

- Załącznik nr 2 – oferta cenowa.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej.

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 15.10.2022 r.

Miejsce i termin składania oferty cenowej:

- Oferty cenowe należy składać na piśmie, w formie elektronicznej w  terminie do 08.09.2022 r. do godz. 1200  na adres e-mail dps@senior.com.pl.

- Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

- Złożenie oferty cenowej nie musi skutkować zawarciem umowy.

- Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.

- Formularz oferty cenowej można pobrać nieodpłatnie na stronie internetowej www.senior.com.pl w podzakładce przetargi.

- Wszelkie informacje  udzielane są w godz.700- 1500.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest: Andrzej Lis, Anna Łobko                 nr tel. 82 5718 116, 82 5718 117,  adres e- mail: dps@senior.com.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- szczegółowa klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, e-mail: dps@senior.com.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),  dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@senior.com.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” w wybranym przez Zamawiającego trybie postępowania. Jest to działanie przez administratora w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 869) lub inne przepisy prawa

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający.

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71 oraz art. 74 ustawy Pzp;

Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:

-	ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;

-	z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie tych danych jest wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu.

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

11) Tryb postępowania – art. 2 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Regulamin zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. zgodnie z zarządzeniem  Nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”.

DYREKTOR

(-)  Andrzej Lis

Sporządziła:

Anna Łobko

Załącznik nr 1

................................................                                                        …………………..................

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                       (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w złożeniu oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek, materacy, podnośnika na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

oświadczam, że:

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Jestem zarejestrowany w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…....................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

# O F E R T A   C E N O W A

- Składam ofertę na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek, materacy, podnośnika na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przystąpienia do realizacji zamówienia i uznaję się  związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam, że niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Składam ofertę realizacji całości zamówienia zgodnie z wypełnionym poniżej formularzem:

| Nazwa | Producent/ model | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko rehabilitacyjne |  | 5 |  |  |  |  |
| Szafka przyłóżkowa |  | 5 |  |  |  |  |
| Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy |  | 5 |  |  |  |  |
| Podnośnik transportowy |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

kwota netto  ........................................ zł.

podatek VAT ……………………….. zł.

kwota brutto ………………………… zł.

(słownie zł.. ...............................................................................................................................).

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 K. c).

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo)

........................................... dnia ..................... 2022 r.